## Slide 1: 學年度專題研究報告書 利用Arduino建置資料擷取(DAQ)並實現於可攜式電力品質行動量測
組員：洪川程 、陳聖佑、谷政融、藍建傑
指導老師：陳永欽

## Slide 2: 專題系統功能簡介
Arduino
擷取電力訊號
網路
傳輸
降壓電路
降壓和偏移以符合Arduino
可輸入電壓
待測電源
可攜式行動裝置
演算法運算與訊號即時監控

## Slide 3: 操作流程圖

## Slide 4: 降壓電路訊號處理

## Slide 5: 降壓電路(電路圖)
電力訊號前置處理電路
插座電壓是110V(RMS值)實際電壓是150V
經由降壓電路將110V降壓至-2.5V~2.5V
再加上直流偏壓位移至0~5V

## Slide 6: 降壓電路(實體圖)

## Slide 7: 使用模擬示波器軟體模擬降壓後波形

## Slide 8: Arduino

## Slide 9: Arduino and Wifi shield

## Slide 10: Arduino規格
微處理器 | ATmega2560
操作電壓 | 5V
輸入電壓(推薦) | 7-12V
輸入電壓(極限) | 5.5-16V
數位I/O針腳數 | 54個(其中14個提供PWM輸出)
類比輸入針腳 | 16個
每個I/O針腳直流電流 | 40mA
每個3.3V針腳直流電流 | 50mA
Flash Memory | 256 KB of which 8 KB used by bootloader
SRAM | 8 KB
EEPROM | 4 KB
時脈 | 16 MHz
由於MEGA ADK是一個USB主機，手機將嘗試從中汲取力量，當它需要充電。當ADK通電了USB，500毫安總可用於手機和board.The外部電源穩壓器可提供高達1500毫安。750毫安可用於手機和MEGA ADK板。另外一個750毫安被分配給連接到電路板上的任何執行器和傳感器。的電源必須能夠提供1.5A使用這麼多的電流。

## Slide 11: 超頻設定
藉由超頻使取樣頻率能夠增加以可測量更高頻率的訊號頻率。一般狀態的Arduino取樣頻率為125kHz(分頻器都開啟)，以保持晶片良好使用。當關掉暫存器時即能分頻功能關閉使工作頻率更為增快。
ADPS：此用參數於設定分頻器使用與否。
Arduino ADC 預分頻器設置

## Slide 12: 硬體驅動安裝
將Arduino WiFi Shield 硬體裝上Arduino硬體上。
Arduino硬體驅動安裝：先至Arduino官網Download執行軟體。再將Arduino硬體USB連接至電腦上，並手動更新驅動程式選擇下載檔案中的driver資料夾。
Arduino WiFi Shield 硬體驅動安裝：

## Slide 13: Arduino WiFi Shield安裝過程 p.1

## Slide 14: Arduino WiFi Shield安裝過程 p.2

## Slide 15: LabView與myDAQ

## Slide 16: myDAQ and LabView

## Slide 17: LabView程式碼

## Slide 18: LabView人機介面
Fa ：初始頻率
m ：一週期的點的數量
f1 ：第一個波
f2 ：第二個波
f3 ：第三個波
(混波有固定比，為1：3：5)

## Slide 19: Android程式量測驗證
模擬混波以60、180、300 Hz訊號
行動裝置上接收混波的繪圖
比對可攜式裝置繪圖與NI-myDAQ接收之資料，其量測誤差率小於0.1％

## Slide 20: Arduino與DAQ( Data Acquisition)功能比較
 | Arduino | DAQ
價格 | 便宜($40) | 昂貴($179)
硬體擴充性 | 可擴充多種模板 開放原始碼 | 功能不能擴充
電力品質監測 | 整體：較不佳 可測量電壓：0~5V 解析度：10位元 取樣頻率最高：77kS/s | 整體：較佳 可測量電壓：-10~10V 解析度：16位元 取樣頻率最高：200 kS/s

## Slide 21: AppInventor 2 介面

## Slide 22: 起始畫面
詳細量測：跳入使用者介面
基本測量：測試用的頁面，預設對象為60HZ

## Slide 23: 驗證畫面
此為驗證用畫面，藉由myDAQ輸入60Hz的混波，以內設的delay(313)來擷取波並顯示，來確認次程式是否正確

## Slide 24: 量測輸入頁面
輸入取樣頻率，按設置時將數值以網址方式傳輸置網頁，藉由Wi-fi傳輸鈕讓網頁將網址輸入，並跳至下一頁面。
輸入預估頻率，即可藉由此運算算出需比較理想的取樣頻率。

## Slide 25: 量測資訊頁面
此網頁主要功能是監控資料或運算資料。
監控資料：分為繪圖與實際數值觀看。繪圖即為將資料串聯至Google Chart網址列後前往即可繪出圖表。實際測量數值由清單呈現。
零交越運算：先藉由設置取樣頻率算出一週期的訊號頻率的取樣點數，取樣點數乘與取樣週期等於訊號週期。

## Slide 26: 傅立葉計算頁面
傅立葉：單一數值比對後續平均進 行調整。
備注 ：因AppInventor 2程式消耗 資源太大，計算時間較為 緩慢。

## Slide 27: 傅立葉

## Slide 28: 零交越

## Slide 29: 零交越
零交越演算法示意圖

## Slide 30: 成果

## Slide 31: 技術使用

## Slide 32: 使用技術
降壓電路的學習與使用
Arduino 硬體架構與軟體設定
C / C + +語言撰寫技術
使用DAQ產出混波訊號
使用 MIT App Inventor 2 撰寫手機應用程式
頻率取樣相關觀念
零交越演算法
傅立葉演算法

## Slide 33: 專題報告到此結束 謝謝各位教授聆聽

## Slide 34: 附錄

## Slide 35: Arduino程式碼

## Slide 36: 標頭檔硬體設定

## Slide 37: 設定基礎值

## Slide 38: 硬體頻率設定/網路連結

## Slide 39: 網路連結

## Slide 40: Arduino接收資料，傳輸至陣列

## Slide 41: 建立空白網頁(註2)

## Slide 42: 將陣列資料輸出至空白網頁(註2)

## Slide 43: 設置可輸入Delay的網頁(註1)

## Slide 44: 設置取樣頻率(Delay)之程式碼

## Slide 45: 副程式--WifiStatus

## Slide 46: 副程式-sdsever